User  Manual

GPS-2516

series

ANITA B, s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

Czech Republic

tel:  +420 516 454 774, 516 453 496

fax: +420 516 452 751

e-mail: info@anita.cz

OBSAH

1) TECHNICKÉ PARAMETRY						Str. 4

2) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ		              			Str. 4

3) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ STROJE					Str. 4

4) PODMÍNKY ELEKTRICKÉ INSTALACE STROJE			Str. 5

5) SPECIFIKACE STROJE						Str. 6

6) UVEDENÍ DO PROVOZU						Str. 7

- Doplnění oleje     							Str.  7

- Vložení jehly    					  		Str.  8

- Navlečení horní niti							Str.  9

- Navlečení spodní niti                 					Str.  9

- Vyjmutí a vložení pouzdra cívky					Str.  9

- Nastavení napětí horní a dolní niti					Str.10

- Navinutí niti na cívku							Str.10

- Nastavení výšky přítlačné patky					Str.10

- Zásobník použitého oleje						Str.11

7) OBSAH DISPLEJE OVLÁDACÍHO BOXU				Str.11

8) POSTUP PŘI VYTVOŘENÍ VZORU					Str.13

Příklad vytvoření pravoúhlého vzoru					Str. 14

9) POSTUP PŘI SEŘÍZENÍ STROJE

1. Nastavení výšky jehelní tyče						Str.15

2. Nastavení jehly a chapače						Str.15

3. Nastavení vůle spodní hřídele a hnacího ozubeného převodu		Str.15

4. Nastavení horní pružiny chapače					Str.16

5. Nastavení výšky přítlačného rámečku					Str.16

6. Nastavení přítlačné patky						Str.17

7. Nastavení mechanismu elektric. přítlaku přítlačného rámečku  		Str.18

8. Nastavení mechanismu otevírání napětí niti				Str.18

9. Nastavení odhozu niti							Str.20

10. Nastavení pohonu přítlačného rámečku					Str.21

11. Nastavení mechanismu odstřihu niti					Str.21

12. Nastavení ručního kola						Str.24

13. Nastavení navíječe niti							Str.24

14. Nastavení polohy snímače						Str.24

15. Nastavení výchozího (original) bodu os X a Y				Str.25

10) ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ					Str.26

11) GPS – 1306 –GS(HS) – 20(22)					Str.27

1. Připojení pneumatického ovládání					Str.27

2. Nastavení tlaku vzduchu						Str.27

3. Nastavení přítlačné desky 						Str.27

4. Nastavení zdvihu přítlačného rámečku					Str.28

5. Způsob ovládání pedálů						Str.28

6. Diagram rozvodu vzduchu						Str.30

12) CHYBOVÁ HLÁŠENÍ						Str.31

13) NASTAVENÍ PARAMETRŮ STROJE				Str.31

14) PŘIŘAZENÍ KÓDŮ PRO PROGRAMOVÁNÍ			Str.34

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My  ANITA B, s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

IČO: 25584448

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku splňují hygienické a bezpečnostní požadavky technických předpisů pro strojní zařízení a že výrobek je za pod-mínek obvyklého používání uvedeného v návodu bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech strojních zařízení uváděných na trh s technickou dokumentací 
a se základními požadavky.

Název výrobku:               Průmyslový šicí stroj GARUDAN

Typ:                                 GPS-1306

Výrobce:                          SUNSTAR Machinery CO., LTD

## 178-212, Gajwa-Dong, Seu-Ku

INCHON, KOREA

Popis a určení:

Průmyslový šicí stroj je určen k použití v konfekčním, galanterním a kožedělném průmyslu.

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným § 12 odstavec 4, písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb.

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími dokumenty:

A. - Nařízení vlády :

č. 168/1997 Sb. ve znění NV č.281/2000 Sb. - o elektrických zařízeních nízkého napětí,

č. 169/1997 Sb. ve znění NV č.282/2000 Sb. - o elektromagnetické kompatibilitě,

č. 170/1997 Sb. ve znění NV č.283/2000 Sb. - o strojním zařízení

B. - České harmonizované normy:

| ČSN EN 292-1:2000 | ČSN EN 292-2+A1:2000 | ČSN EN 294:1993 |
| --- | --- | --- |
| ČSN EN 953:1998 | ČSN EN 55014-1+A1:1998 | ČSN EN 55014-2:1998 |
| ČSN EN 60204-31:2000 |  |  |

Poznámka: Toto prohlášení se vztahuje pouze na výše uvedenou pohonnou jednotku 
GARUDAN. Prohlášení shody pro vyrobený nebo repasovaný průmyslový šicí stroj, kde je tento výrobek použit, musí provést dodávající firma podle zákona 
č. 22/1997 Sb. sama.

Místo vydání :  Boskovice

Datum vydání:  07-01-2002

### 1) TECHNICKÉ PARAMETRY

| Šicí plocha | X : 130(180)(250)(50) mm, Y : 60 (110) (160) (30) mm |
| --- | --- |
| Maximální rychlost šití | 2500 st. /min. ( při délce stehu 3 mm a menší ) |
| Délka stehu | 0,1 – 12,7 mm |
| Druh pracovního pohonu | Krokový pulsní motor |
| Zdvih jehelní tyče | 41,2 mm |
| Použitelné jehly | DP x 5, DP x 4 , DP x 1 |
| Zdvih přidržovacího rámečku | 22 mm , Max. 30 mm, elmag. zdvih max.25 mm |
| Zdvih přítlačné patky | 4mm ( 0,5 – 10 mm) |
| Chapač | Kývavý CB chapač se zvětšenou kapacitou cívky |
| Paměťové médium | 3,5“ disketa ( 2HD,2DD) max. 691vzorů na 1 disketu |
| Nouzový vypínač | Nouzový vypínač lze použít v průběhu šití |
| Funkce změny měřítka | Možnost změny ve směru osy X a Y |
| Způsob změny měřítka | Změnou počtu stehů nebo změnou velikosti stehu |
| Maximální rychlost | Lze nastavit tlačítkem od 200 do 2500 st. za min. |
| Volba vzoru | Číselná řada 1 – 999 |
| Funkce paměti | Pracovní bod je při použití nouzového spínače uložen v paměti stroje |
| Použití jiného výchozího bodu | Jiný výchozí bod lze nastavit pomocí ovladače |
| Hlavní motor | 550W servomotor |
| Spotřeba el. energie | 600 VA |
| Možná pracovní teplota | 5° C – 40°C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 20% - 80% |
| Pracovní napětí | 230 V , 50/60 HZ |

Hmotnost: 200kg

Rozměry: 1470 x 1020 x 1455 mm

# pokyny pro likvidaci stroje

Po ukončení technické životnosti stroje jej předejte k likvidaci firmě ANITA B, s.r.o. nebo jiné firmě zabývající se odbornou likvidací výrobků.

### 2) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím stroje si důkladně přečtěte tento operační manuál

- Veškeré instrukce označené /!\ je nutno důsledně dodržovat, aby nedošlo ke zranění.

- Motor by měla instalovat a prvně spouštět pouze osoba k tomu vyškolená.

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Dbejte na to, aby napětí bylo v rozmezí uvedeném na štítku.

- Zapojte správně uzemnění.

- Pohyblivé části motoru opatřete dodanými kryty.

- První spuštění proveďte v nízkých otáčkách a zkontrolujte směr otáčení.

- V následujících situacích vypněte motor:

  - Připojení či odpojení konektorů na ovládacím panelu.

  - Navlékání nitě.

  - Odklopení hlavy stroje.

  - Oprava nebo jakékoliv mechanické seřízení.

  - Odchod od stroje.

- Opravy a důkladnou údržbu smí provádět pouze vyškolený specialista.

- Lze používat pouze výrobcem dodané nebo schválené náhradní díly.

3) PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ STROJE

Veškerou montáž a servisní práce provádějte vždy s vypnutým přívodem el.energie.

A.Nepoužívejte stroj tehdy, když elektrické napětí přesahuje toleranci

+/-10%

B. Zkontrolujte, zda je odpovídající tlak přiváděného vzduchu do pneumatiky.

C. Pro bezpečnou činnost stroje, používejte stroj za následujících podmínek :

- pracovní teplota: 0 až 40C

- skladovací teplota: -10 až 60C

C. Vlhkost: v rozmezí 45 – 85% (relativní vlhkost)

4) PODMÍNKY ELEKTRICKÉ INSTALACE STROJE

- Elektrické napájení

- Elektrické napájení musí být v rozmezí regulovaného napětí +/-10%.

- Frekvence by měla být regulovaná (50Hz) +/-1%.

- Elektromagnetická kompatibilita

- Použijte oddělený přívod el. energie,  a zajistěte aby stroj nebyl umístněn v blízkosti výrobků

vyzařujících silné magnetické nebo vysokofrekvenční pole.

- Buďte opatrní , aby nedošlo k vylití tekutin do  řídící jednotky a motoru.

- Chraňte řídící jednotku nebo motor před postříkáním kapalinami.

obr.1

6) UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU

1. Doplnění oleje

A. Doplňte olej do zásobníku po rysku dle obr. 2.

Přesvědčete se o dostatečném množství

oleje vždy, když byl stroj dlouho mimo provoz

obr. 2

B. Odsuňte kryt ve směru “A“ dle obrázku 3 a

doplňte zásobu oleje otvorem v krycím

plechu.

obr. 3

C. Nakapejte olej do otvoru v horní straně

ramene stroje viz obr. 4

obr. 4

- Otevřete kryt chapače a kápněte kapku oleje

do chapačové dráhy obr. 5

Z bezpečnostních důvodů nikdy neprovozujte stroj s otevřeným krytem.

obr. 5

- Doplňte silikonový olej do zásobníku viz

obr. 6.

obr. 6

2. Vložení jehly

Povolte šroub jehly na jehelní tyči, vložte jehlu drážkou dopředu a utáhněte šroub jehly obr. 7.

obr. 7

3. Navlečení horní niti

A. Navlečte horní nit dle obr. 8, zajistěte polohu niťové paky v horní pozici, aby nedošlo k vyvlečení

niti při začátku šití. Detail vedení nitě na jehelní tyči je určen pro těžké provedení stroje ( HS)

obr. 8

4. Navlečení spodní niti

- vložte cívku 1 do pouzdra cívky 2  dle obr. 9

( směr otáčení cívky v pouzdru je ve směru

otáčení hodinových ručiček.)

B. Po protažení niti pod pružinou pouzdra cívky,

prostrčte konec niti otvorem  3 v tělese

pouzdra.

C. odstřihněte konec niti na cca 25 mm.

obr. 9

5. Vyjmutí a vložení pouzdra cívky

Podržte páčku  cívkového pouzdra a zatlačte pouzdro do pracovní polohy tak, aby zámek pouzdra zaskočil do drážky v hřídeli chapače viz obr.10.

POZOR!

Při špatném zajištění pouzdra cívky může dojít při šití  k poškození stroje.

obr.10

6. Nastavení napětí horní a dolní niti

A. Nastavení napětí horní niti:

otočením knoflíku 3 hlavního napětí a knoflíku

4 pomocného napětí ve směru hodinových

ručiček dojde ke zvýšení napětí horní  niti . Ke

snížení napětí otočte knoflíky v opačném

směru. Obr.11

obr.11

B. Nastavení napětí dolní niti:

Utažením  šroubu 1 dojde ke zvýšení napětí

dolní niti a opačně. Obr.12

7. Navinutí niti na cívku 									obr.12

- nasaďte cívku na hřídel  navíječe niti na horní straně ramene stroje

- zatlačením na páku  navíječe uvedete navíječ do pracovní polohy

C.   po navinutí niti na cívku dojde k odskočení páčky od cívky. Nit odřízněte pomocí nožíku.

8. Nastavení výšky přítlačné patky

A. uvolněte přítlačnou patku povolením šroubu 1

v nejnižší poloze.

B. nastavte výšku přítlačné patky cca 0,5 mm

nad šitý materiál. Obr.13

obr. 13

9. Zásobník použitého oleje

Když je zásobník použitého oleje ( pod deskou stroje) plný, vylijte olej ze zásobníku viz obr.14.

obr. 14

7) OBSAH DISPLEJE OVLÁDACÍHO BOXU

Obr.15

Po zapnutí stroje se objeví na displeji programátoru tento text.

POWER LED o

READY LED o

ERROR LED o

A. POWER LED :  pokud zapnete hlavní vypínač stroje, tato dioda se rozsvítí

B. READY LED :    tato dioda se rozsvítí po načtení vzoru, když je stroj připraven

pro šití. Během zapisování vzoru dioda bliká. Pokud stlačíte

ENTER můžete pohotovostní režim zrušit.

C. ERROR LED : dioda se rozsvítí pokud se vyskytla chyba.

D. NO :  indikace čísla vzoru. Stlačte klávesu NO a vložte číslo vzoru, které

chcete použít stlačením číslicových kláves (0-999).

E. XS :  indikuje velikost zvětšení nebo zmenšení pro šířku. Po stlačení tlačítka

X SCALE můžete pomocí číslicových kláves nastavit měřítko

(001% -  400%).

F. YS :  indikuje velikost zvětšení nebo zmenšení pro délku. Po stlačení tlačítka

Y SCALE můžete pomocí číslicových kláves nastavit měřítko (001% -  400%).

G. SP :  rychlost šití. Můžete změnit rychlost šití stlačením tlačítka SPEED

(200 – 2 500ot/min).

H. BC :  indikuje nastavenou hodnotu počítače zásoby spodní niti. Hodnotu

můžete změnit pomocí číslicových kláves po stlačení tlačítka B. SET

(0-999).

I. PC :  indikuje nastavenou hodnotu pracovní kapacity. Hodnotu můžete změnit

- po stlačení tlačítka P. SET (0000-9999).

J. NOR SEW :  ukazuje pracovní režim . Lze zvolit standartní šití nebo řetězové

šití.

NO SEW – standartní šití.

CHN XX  –  řetězové šití.

Poznámka : Počet vzorů řetězového šití lze použít 0-15.

###### 8) POSTUP PŘI VYTVOŘENÍ VZORU

A. Vložte disketu do disketové jednotky.

B. Stlačte tlačítko MODE.

C. Pomocí číslicových kláves zvolte „2.PROGRAM“, potom stlačte ENTER.

V tomto okamžiku přidržovací rámeček spadne do dolní polohy.

D. Stlačte tlačítko JUMP a pomocí směrových kláves zvolte výchozí bod pro šití

- vzoru. Stlačte tlačítko PNT SET.

E. Stlačte tlačítko EXE, stroj provede naprogramovaný pohyb a umožní zadání

nového kódu.

F. Stlačte tlačítko CODE a zvolte číslo kódu dle tabulky na str. 33, potom stlačte

ENTER. ( pro rovné šití lze stlačit přímo klávesu LINE, pro šití křivky klávesu

CURVE bez použití tlačítka CODE)

G. Zadejte potřebné parametry pro šitou operaci (délka stehu, šířka stehu, poloha

šití atd.), po každém nastavení stlačte ENTER.

Pozn. hodnoty jsou uvedeny v 0,1 mm, pro délku stehu 3 mm zvolte 030

WIDTH – délka stehu

PITCH   - hustota stehu

OFSET  - vzdálenost dvou stehů ( při dvojitém šití )

DIR        - poloha šití vůči ose lze nastavit 0 : souměrně k ose

1 : vpravo od osy

H. Pomocí směrových kláves určete funkční body vyšívaného vzoru, každý bod

uložte stlačením tlačítka PNT – SET.

I.  Stlačte tlačítko EXE, stroj provede naprogramovaný pohyb a umožní zadání

nového kódu.

J. Opakujte body E až I, dokud není vzor dokončen.

K. Stlačte tlačítko  TRIM pro odstřihnutí niti.

L. Stlačte tlačítko TEST, stlačte pedály a proveďte ušití zkušebního vzorku.

M. Testování ukončete opětovným stlačením tlačítka TEST.

N. Stlačte tlačítko WRITE, pomocí číslicových kláves zvolte číslo vzoru pro

uložení. Potvrďte stlačením tlačítka ENTER.

O. Pro ukončení programování stlačte tlačítko MODE. Po jeho stlačení se patky

zvednou a přesunou se do středové polohy. Stlačte tlačítko ESC pro návrat do

režimu šití.

Sestavení čtvercového vzoru

Obr.16

- Vložte disketu do disketové mechaniky.

- Stiskněte tlačítko MODE

- Použitím směrových tlačítek A V se přesunete do „2. Program“, potom stiskněte ENTER. V tom okamžiku spadne přidržovací rámeček.

- Po stisknutí tlačítka JUMP pohybujete počátečním bodem pomocí směrových tlačítek v ose x,y. Potom stiskněte tlačítko PNT SET.

- Stlačte tlačítko EXE, stroj provede naprogramovaný pohyb a umožní zadání nových dat.

- Stiskněte tlačítko LINE a nastavte délku stehu pomocí číselných tlačítek( např. když požadujete délku stehu 3mm, nastavte 030).

- Pomocí směrových tlačítek určete funkční body požadovaného vzoru a pozice těchto bodů ukládejte tlačítkem PNT SET.

- Pokud stiskneme tlačítko EXE stroj provede simulaci naprogramovaného vzoru.

- Stiskněte tlačítko TRIM, aby po dokončení šití došlo k odstřihu nitě.

- Pokud stisknete tlačítko FORW nebo BACK posunujete se po naprogramovaném tvaru po jednom stehu vpřed či vzad. Jestliže tlačítko přidržíte delší dobu posun se zrychlí v požadovaném směru.

- Stisknutím klávesy TEST se zvedne přidržovací rámeček a rozsvítí se kontrolka READY. Stisknutím tlačítka SPEED nastavíme požadovanou rychlost šití. Potom stiskneme pravý pedál a klesne podávací rámeček. Následně sešlápneme levý pedál a stroj začne šít. Po dokončení testu se podávací rámeček vrátí do počátečního bodu šití a pak se zvedne.

- Stisknutím klávesy TEST ještě jedou se dokončí zkouška šití a zhasne kontrolka READY.

- Po stisknutím klávesy WRITE  pomocí číselných kláves zvolíme číslo naprogramovaného  vzoru a klávesou ENTER vzor uložíme na disketu. V průběhu šití vzoru kontrolka READY bliká.

- Jestliže již existuje zvolené číslo vzoru v paměti, zjistíme to na pravé straně displeje. Pokud chcete zvolit stejné číslo vzoru, stiskněte ENTER. Pokud chcete zvolit jiné číslo stiskněte  ESC a uložte další zvolené číslo.

- Dokončení tvorby vzoru provedeme stisknutím klávesy MODE. Potom se přidržovací rámeček vrátí do výchozího bodu a zvedne se. Stisknutím klávesy ESC se vrátíme na počátek programování vzoru.

9) POSTUP PŘI SEŘÍZENÍ STROJE

1. Nastavení výšky jehelní tyče

Pokud je jehelní tyč v dolní poloze, uvolněte šroub č. 1. Nastavte výšku jehelní tyče na značku dle používaného typu jehly viz. obr. 17.

Obr.17

2. Nastavení jehly a chapače

- Nastavte jehelní tyč stroje do polohy dle obr. 18.

Obr.18

- Po povolení šroubu unášecího segmentu chapače č.1, otočte zajišťovací páčky 2 a vyjměte kroužek chapače 3 z náboje 4.

- Nastavte hrot chapače do středu jehly. Nastavte polohu unašeče chapače tak, aby byl v kontaktu s jehlou obr.19 zn.B .Potom utáhněte šroub 1.

- Po povolení šroubu 5 nastavte otáčením šroubu 6 vůli mezi jehlou a hrotem chapače na 0,05 – 0,1 mm.

- Po nastavení polohy chapače nastavte vzdálenost jehly a náboje na 7,5 mm.

- Zkontrolujte utažení všech šroubů.

Obr.19

3. Nastavení vůle spodní hřídele a hnacího ozubeného převodu

- Povolte šrouby 1 a 2 – obr.20

- Otáčením ručního kola najděte polohu ozubeného převodu tak , aby byly přístupné ustavovací šrouby.

- Vymezte vůli mezi kroužkem A a tělesem stroje, poté utáhněte šroub v kroužku.

- Nastavte vůli unašeče chapače na hodnotu 0,1 mm a nižší.

- Utáhněte šroub 1

Obr.20

4. Nastavení horní pružiny chapače

- Odstraňte  ze stroje stehovou desku a povolte šrouby 1 pružiny dle obr.21

- Nastavte polohu pružiny dle obrázku, utáhněte šrouby

Obr.21

5. Nastavení výšky přítlačného rámečku

- Povolte šrouby na držáku patek Posunutím táhla nahoru se poloha rámečku sníží, posunutím dolů se poloha rámečku zvýší.

- Po nastavení utáhněte šrouby.

- V případě pneumatického provedení stroje nastavte rámeček dle obr.48.

6. Nastavení přítlačné patky

- Nastavte polohu hnací vačky na značku dle obr.22, utáhněte šroub.

Obr. 22

- Nastavte polohu unašeče patkové tyče na 17 mm., při utahování zkontrolujte polohu jehly ve středu přítlačné patky. viz obr.23

Obr. 23

- Povolte zajišťovací šroub 1 a nastavte šroub 2 do koncové pravé polohy v unášecí páce.

- Nastavte šroub 3 tak, aby byl v kontaktu s dorazem 4 dle obr.24

- Nastavte vůli mezi unašečem patkové tyče a pouzdrem tyče na 9 mm.Pak utáhněte šroub 1

- Utáhněte dobře všechny šrouby

Obr. 24

- Nastavte potřebnou velikost zdvihu přítlačné patky. obr. 25.

Obr. 25

7. Nastavení mechanismu elektrického přítlaku přítlačného rámečku

- Nastavte páčky přítlaku rámečku 2 rovnoměrně na kolík 3 čepu přítlaku a utáhněte šrouby 4. obr.26

- V případě šití tenkého materiálu posuňte magnet 5  ve směru šipky A, potom utáhněte šrouby 6.

Obr. 26

8. Nastavení mechanismu otevírání napětí niti

- Proveďte nastavení otvíracího segmentu 1 na vačce odstřihu a utáhněte šrouby 2. obr. 27

Obr. 27

- Nastavení dorazu páky uvolňovače nitě

a/ odstraňte vratnou pružinu dle obr.28

b/ povolte šrouby dorazu a nastavte vůli na 0,3 mm.

c/ nasaďte zpět pružinu

Obr. 28

- Nastavení velikosti otevření napětí niti

a/povolte seřizovací šroub dle obr.29

b/otevřete přítlačné talířky pomocí odstřihového mechanismu

c/ nastavte vůli 0,6 – 0,8 mm pro normální materiál, 0,8 –1,0mm pro těžký materiál

d/ utáhněte šroub

Obr. 29

9. Nastavení odhozu niti

- nastavení polohy vyhazovače – obr.30

a/povolte šroub1 hřídele vyhazovače a zajišťovací šroub,nastavte výšku vyhazovače na míru 19,5 mm nad stehovou deskou

b/zatlačte na páku 4 a nastavte vůli vyhazovače od patky na 10 mm

c/utáhněte šrouby 1 a 2

d/povolte šroub 5 a nastavte vzdálenost vyhazovače od jehly na cca 1 mm

Obr. 30

B. zapnutí a vypnutí vyhazovače

a/ pro zapnutí funkce vyhazovače použijte

vypínač na krytu magnetu obr.30-1

Obr. 30-1

10. Nastavení pohonu přítlačného rámečku

A. nastavení  napětí hnacího řemene osy X obr.31

##### a/přesuňte unašeč patek vlevo

b/napněte řemen pomocí šroubu tak, aby

průhyb řemene po zatížení silou 800 g

byl 4 mm. Po nastavení utáhněte zajišťovací

šroub.

c/utáhněte šrouby.

Obr. 31

B. nastavení napětí hnacího řemene osy Y obr.32

a/ odstraňte kryt na pravé straně hlavy stroje

b/pomocí napínače nastavte napnutí řemenu

tak, aby průhyb po zatížení silou

1100g byl 3mm.

c/utáhněte zajišťovací šrouby

Obr. 32

11. Nastavení mechanismu odstřihu nití

A.nastavení polohy odstřihovací vačky obr.33

a/ nastavte vůli mezi kroužkem horní hřídele a vačkou na 2,5 mm, značku na vačce

nastavte do zákrytu se značkou na hřídeli.

b/utáhněte šroub 1

Obr. 33

B.nastavení dorazu táhla odstřihu obr. 34

a/ jehelní tyč nastavte do dolní polohy

b/ zkontrolujte správnou polohu páky odstřihu – po zatlačení doleva musí být vůle

mezi rolničkou a drážkou odstřihové vačky

c/ vymezte vůli A dorazového šroubu na 0 , za předpokladu, že rolnička je v drážce

odstřihové vačky. potom utáhněte pojistnou matici

Obr. 34

C. Nastavení polohy hřídele odstřihu obr. 35

a/ uvolněte páku odstřihu a šroub vymezovacího kroužku

b/ nastavte polohu hřídele tak, aby konec hřídele byl v zákrytu s hranou odlitku A

c/utáhněte šrouby

Obr. 35

D. Nastavení polohy dorazu páky odstřihu obr. 36

a/ povolte šrouby dorazu a nastavte vůli na

0,3mm

b/ utáhněte šrouby

Obr. 36

E.Nastavení polohy magnetu odstřihu

a/ vymezte vůli mezi hnací pákou magnetu a hřídelí odstřihu na 0,5 mm

b/povolte šroub hnací páky a posuňte ručně mechanismus odstřihu do záběru  na

míru 6,8 mm.

c/utáhněte šroub páky

d/ zkontrolujte, zda se po odstřihu mechanismus vrátí do výchozí polohy

Obr. 37

F. Nastavení pevného a pohyblivého nože odstřihu obr. 38

a/jehelní tyč přesuňte do horní polohy

b/nastavte polohu pohyblivého nože tak, aby vzdálenost osy otvoru stehové desky a

špičky nože (A) byla v souladu s tabulkou na obr. 38

c/nastavte polohu pevného nože (rozměr B ) dle tabulky

d/vyzkoušejte ručně správnou funkci odstřihu

Obr. 38

14. Nastavení ručního kola

a/  zatlačte na ruční kolo otočte jím tak, aby se rolnička opřela o pouzdro hřídele

b/  vymezte vůli na ozubených kuželových kolech

c/  otočte ruční kolo  tak, aby byla vůle mezi ozubenými koly

Obr. 39

15. Nastavení navíječe niti

A. Nastavení množství navinuté niti obr. 40

a/ povolte šroub na páce navíječe

b/ posunutím dorazu ve směru šipky A se

kapacita cívky zvětšuje a naopak

c/ utáhněte šroub

Obr. 40

B.Nastavte hnací kotouč navíječe do vzdálenosti 0,8 mm od

kuželového ozubeného  kola

Obr. 41

16. Nastavení polohy snímače

A. Instalace synchronizátoru obr.42

a/ upevněte synchronizátor na zadní stranu hlavy stroje

b/ nastavte mezeru mezi řemenicí i synchronizátorem na 2,5 mm a utáhněte šrouby

řemenice

Obr. 42

B. Nastavení čidel synchronizátoru

a/ nastavte pozici niťové páky dle obrázku 43 otáčením ručního kola. V tomto

okamžiku má být značka na řemenici v zákrytu se značkou na rameni stroje viz

obr. 43.

b/povolte šroub 1  označený N.U. na řemenici a umístěte jej do středu drážky,

utáhněte šroub.obr.43.

c/povolte šroub 2 označený N.D. a nastavte jej tak, aby stroj zastavil  s jehlou ve

spodní poloze.

Obr. 43

17. Nastavení výchozího ( original) bodu os X a Y

A.Nastavení výchozího bodu osy X obr. 44

a/ odstraňte spodní vodící plech a  pevný i pohyblivý kryt

b/ přesuňte horní patky do středu osy X

c/ povolte 2 šrouby senzoru a nastavte jej tak, aby clona byla mezi  senzory , pak

utáhněte šrouby.

Obr. 44

B. Nastavení výchozího bodu osy Y obr.44

a/ odstraňte kryt motoru pohonu

b/ nastavte rámeček do středu vedení ve směru osy Y

c/ nastavte clonu senzoru do středu otvoru senzoru.potom utáhněte šroub.

10) ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

| č. | typ závady | možná příčina | odstranění závady |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | chyba řídícího systému nebo pohonu stroje | povolení hnacího řemene | nastavte napětí řemene nebo jej vyměňte |
|  |  | vadná pojistka | zkontrolujte pojistky hnacího motoru a ovládacího boxu |
|  |  | překročení limitu v ose X nebo Y | přesuňte přítlačný rámeček do normální polohy |
| 2 | špatná pozice při zastavení | povolený hlavní řemen | nastavte napětí řemene |
|  |  | špatná poloha magnetu senzoru | nastavte správnou polohu magnetu nebo jej vyměňte |
| 3 | ohnutá jehla | vadná jehla (ohnutá, zlomená nebo opotřebovaná) | vyměňte jehlu |
|  |  | špatné uchycení jehly | vložte jehlu správným způsobem |
|  |  | kontakt jehly s chapačem | nastavte správnou vůli mezi jehlou a chapačem |
| 4 | nit je přetržená | špatné navlečení niti | navlečte nit správně |
|  |  | špatná poloha jehly | nastavte správnou polohu jehly |
|  |  | poškozená jehla | vyměňte jehlu |
|  |  | špatné napětí horní nebo spodní niti | nastavte správné napětí |
|  |  | špatné napětí a tuhost vyrovnávací pružiny napětí niti | nastavte napětí a tuhost vyrovnávací pružiny |
|  |  | poškození horní pružiny chapače | vyměňte horní pružinu chapače |
| 5 | vynechávání nebo přeskakování stehu | ohnutá jehla | vyměňte jehlu |
|  |  | špatná velikost jehly vůči použité niti | vyměňte jehlu |
|  |  | špatná poloha jehly | nastavte správnou polohu jehly |
|  |  | špatné časování jehly a chapače | nastavte časování jehly a chapače |
|  |  | velká vůle mezi jehlou a chapačem | nastavte vůli jehly a chapače |
|  |  | špatné nastavení vyrovnávací pružiny | nastavte vyrovnávací pružinu |
| 6 | špatná funkce detektoru přetrhu horní niti | špatný kontakt mezi vyrovnávací pružinou a destičkou detektoru | vyčistěte pružinu a destičku a nastavte jejich vzájemnou polohu |
|  |  | vodivé spojení destičky senzoru se strojem | přerušte vodivé spojení |
| 7 | špatná kvalita utažení niti | slabé napětí horní niti | nastavte napětí horní niti |
|  |  | slabé napětí spodní niti | nastavte napětí spodní niti |
|  |  | špatné časování jehly a chapače | nastavte správné časování jehly a chapače |
| 8 | chyba odstřihu | uvolněné napětí mezi pohyblivým a pevným nožem | nastavte polohu pevného nože |
|  |  | poškození ostří pohyblivého nebo pevného nože | vyměňte pohyblivý nebo pevný nůž |
|  |  | špatná poloha odstřihové vačky | nastavte polohu odstřihové vačky |

11) GPS – 1306 - HS(GS) - 20(22)

1. Připojení pneumatického ovládání

- Připojte na vzduchovou hadici 2 konektor 1.

- Spojte konektor 1 s konektorem 3.

- Otevřete vzduchový ventil 4 . Pak nastavte tlak na  0,39 - 0,44 MPa

Upozornění: Pokud poklesne tlak pod stanovenou mez, stroj zobrazí chybu a zastaví se.

Obr. 45

2. Nastavení tlaku vzduchu

Otáčením kolečka ve směru hodinových ručiček se tlak zvyšuje a v opačném směru snižuje. Nastavte potřebný tlak podle manometru  0,39 – 0,44MPa.

Obr. 46

3. Nastavení přítlačné desky.

- A. Nastavte přesně tak, jak je uvedeno na

- obrázku.

Obr47

B. Uvolněte šrouby 1, nastavte palec do

vhodné polohy a pak šrouby zpět pevně

utáhněte.

- C. Povolte páku B šrouby 2 a nastavte ji do

- příslušné polohy. Potom zpět

- utáhněte pevně šrouby.

Obr. 48

4. Nastavení zdvihu přitlačného rámečku

Otáčením knoflíku  ovladače (viz obr. 49) ve směru hodinových ručiček rychlost zdvihu a síla přítlaku rámečku klesá a naopak.

Obr. 49

5. Způsob ovládání pedálů u GPS-1306-HS-22

- Sešlápnutím prostředního pedálu spustíte levou část rámečku.

- Sešlápnutím pravého pedálu spustíte pravou část rámečku.

- Po spuštění obou částí rámečku a sešlápnutím levého pedálu stroj začne šít.

Obr. 50

6. Diagram rozvodu vzduchu GPS – 1306 – HS - 22

Obr. 51

| Číslo | Název | Počet | Číslo | Název | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rychlospojka | 1 | 9 | Tlumič | 2 |
| 2 | Ventil | 1 | 10 | Ucpávka (šroub) | 1 |
| 3 | Odkalovací jednotka | 1 | 11 | Elektromagnetický ventil | 2 |
| 4 | T-kus rozbočovač | 1 | 12 | Omezovač tlaku | - |
| 5 | Ucpávka | 1 | 13 | Hadice (4mm) | 2 |
| 6 | Hadice (6mm) | - | 14 | Spojka hadice | 4 |
| 7 | Rozvaděč | 1 | 15 | Pístnice pravého rámečku | 1 |
| 8 | Rozdělovač | 1 | 16 | Pístnice levého rámečku | 1 |

#### 12) CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

| Č. | Č. chyby | Zpráva | Popis problému |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Err. 1 | Main motor Err! | Závada hlavního servomotoru. |
| 2. | Err. 2 | Synchro Err! | Závada synchronizátoru. |
| 3. | Err. 3 | Patern not found. | Na disketě není vzor s tímto označením. |
| 4. | Err. 4 | FDD EMPTY | Na disketě nejsou uloženy soubory SPS. |
| 5. | Err. 5 | Disk – read Err! | Stroj nemůže načíst data z diskety. |
| 6. | Err. 6 | Disk – write Err! | Stroj nemůže uložit data na disketu. |
| 7. | Err. 7 | Disk – format Err! | Disketa není naformátovaná. |
| 8. | Err. 8 | Disk – full! | Disketa je plná (není volná kapacita paměti). |
| 9. | Err. 9 | Scale over! | Chyba velikosti šité plochy (pozor při změně měřítka). |
| 10. | Err. 10 | Too many stitch. | Byl překročen maximální počet stehů v paměti. |
| 11. | Err. 11 | Reset counter. | Počítadlo kusů musí být vymazáno. |
| 12. | Err. 12 | Combination not copleted! | Kombinace vzorů není kompletní. |
| 13. | Err. 13 | Limit over. | Vzor překračuje velikost v osách x-y. |
| 14. | Err. 14 | Needle position Err! | Jehelní tyč není ve správné poloze. |
| 15. | Err. 15 | Calculation Err! | Závada uvnitř ovládacího boxu. |
| 16. | Err. 16 | The data bad! | Data vzoru jsou poškozena. |
| 17. | Err. 17 | Emergency stop. | Byl použit bezpečnostní spínač (červené stop tlačítko). |
| 18. | Err. 18 | Thread broken. | Nit je přetržená (vyvlečená). |
| 19. | Err. 19 | X-Y Error. | Pohon X-Y je poškozen. |
| 20. | Err. 20 | System progr. not found. | Program nebo data, která chcete načíst, nejsou na disketě uložena. |
| 21. | Err. 21 | Internal memory Err! | Chyba v interní paměti stroje. |
| 22. | Err. 22 | Write protected. | Disketa je zajištěna proti přepisu. |
| 23. | Err. 23 | Insufficient internal memory. | Kapacita vnitřní paměti je překročena |
| 24. | Err. 24 | Low pressure. | Tlak vzduchu je příliš nízký (u pneumat. strojů). |

### 13) NASTAVENÍ PARAMETRŮ

| Č.p | Název | obsah | Možnosti nastavení | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Ruční posun rámečku pomocí klávesnice | 1/disable 2/ enable | 1/ nelze použít 2/ lze použít | 0/1 |
| 001 | Změna výchozího bodu pom. klávesnice | 1/ptrn strt pos 2/secnd org |  | 0/1 |
| 002 | Návrat do výchozí pozice po ukončení operace | 1/disable 2/ enable | 1/ nevrátí se do vých. Pozice 2/ vrátí se do vých. pozice | 0/1 |
| 003 | Návrat do výchozí polohy po překročení limitu | 1/disable 2/ enable | 1/ nevrátí se do vých. Pozice 2/ vrátí se do vých. pozice | 0/1 |
| 004 | Způsob návratu do vých.bodu | 1/org to strt 2/shortest 3/rev org strt | 1/návrat nejkratší cestou 2/ návrat přes bod 00, pak nejkratší 3/návrat po trase šitého vzoru | 0-2 |
| 005 | Druh kontroly zásoby niti | 1/UP count 2/ DN count | 1/kontrola horní niti 2/ kontrola spodní niti | 0/1 |
| 006 | Počítadlo počtu kusů výrobku | 1/disable 2/ enable | 1/ není používáno – mimo provoz 2/ je používáno | 0/1 |
| 007 | Doba pro počítání kusů | 1/job setup 2/job ready | 1/po načtení, před šitím 2/ po šití | 0/1 |

| 008 | Odstřih nití při použití stop tlačítka | 1/ auto trim 2/ manu trim | 1/ automatický odstřih niti 2/ ruční odstřih po opětovném stlačení | 0/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 009 | Náběh do otáček při šití | 1/ slow strt0 2/ slow strt1 3/ slow strt2 4/ slow strt3 5/ slow strt4 6/ slow strt5 | 1/200-600-100 spm 2/300-600-100 spm 3/400-600-100 spm 4/500-600-100 spm 5/ 200-200-600-100 spm 6/200-200-200-600-100 spm | 0-5 |
| 010 | Max. rychlost šití | 1/2500 st./min 2/2000 st./min 3/1700 st./min 4/1300 st./min |  | 0-4 |
| 011 | Nast. úhlu pro posun patek | 0 ( degree) | Nastavení 0 – 72° dle tloušťky materiálu | 1 |
| 012 | Poloha přítlačných patek po ukončení operace | 1/ strt open 2/strt hold 3/open strt | 1/po návratu se patky zvednou autom. 2/po návratu zůstanou dole( pro zvednutí použít pedál) 3/návrat do vých. pozice v horní poloze | 0/1 |
| 013 | Stálý přítlak patek | 1/disable 2/ enable | 1/ funkce je vypnuta 2/ stálý přítlak patek | 0/1 |
| 014 | Funkce pedálu 1 | 1/latch 2/flip | 1/ po stlačení dojde k přítlaku patek 2/patky jsou dole pouze při stlačeném pedálu, po uvolnění se zvednou | 0/1 |
| 015 | Funkce pedálu 2 | 1/latch 2/flip | 1/ po stlačení dojde k přítlaku patek 2/patky jsou dole pouze při stlačeném pedálu, po uvolnění se zvednou | 0/1 |
| 016 | Funkce přítlačné patky | 1/always dn 2/sew dn 3/trial dn | 1/ patka stále v dolní poloze 2/ patka v dol. poloze pouze při šití 3/patka v dolní poloze při šití a při zpětném pohybu | 0/1 |
| 017 | Okamžik spuštění přítlačné patky | 1/ with start 2/with feed | 1/po otočení horní hřídele 2/ po pohybu patek | 0/1 |
| 018 | Typ vyhazovače niti | 1/always off 2/elec type 3/ air type | 1/ bez vyhazovače 2/ elektrický 3/ pneumatický | 0-2 |
| 019 | Pracovní poloha vyhazovače | 1/bet ndl pf 2/ belw pf | 1/ mezi jehlou a přítlačnou patkou 2/ pod přítlačnou patkou | 0/1 |
| 020 | Senzor přetrhu niti | 1/disable 2/ enable | 1/ nelze použít 2/ lze použít | 0/1 |
| 021 | Počet chybných stehů na začátku operace | 3(stitch) | 0 – 15 stehů | 1 |
| 022 | Počet chybných stehů po přetrhu niti | 3(stitch) | 0 – 15 stehů | 1 |
| 023 | Odstřih nití | 1/disable 2/ enable | 1/ nelze použít 2/ lze použít | 0/1 |
| 024 | Čas 1.rychlosti při ručním posuvu | 400 ms | 1-99x100ms | 100 |
| 025 | Čas 2.rychlosti při ručním posuvu | 1000 ms | 1-99x100ms | 100 |
| 026 | Čas 3.rychlosti při ručním posuvu | 2000 ms | 1-99x100ms | 100 |
| 027 | 1.krok kontinuálního posunu | 400 ms | 1-99x100ms | 100 |
| 028 | 2.krok kontinuálního posunu | 1000 ms | 1-99x100ms | 100 |

| 029 | 3.krok kontinuálního posunu | 3000 ms | 1-99x100ms | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030 | Pracovní čas el. vyhazovače niti | 52 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 031 | Čas.prodleva el. vyhazovače | 100 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 032 | Pracovní čas pneum. vyhazovače niti | 100 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 033 | Čas.prodleva pneum. vyhazovače | 100 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 034 | Zpoždění poklesu přítlačné patky | 152 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 035 | Zpoždění zdvihu přítlačné patky | 152 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 036 | Čas plného výkonu magnetu patek | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 037 | Čas plného výkonu magnetu přítl.patky | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 038 | Čas plného výkonu magnetu odstřihu | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 039 | Čas plného výkonu magnetu niti | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 040 | Čas plného výkonu magnetu odhozu | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 041 | Čas plného výkonu magnetu 0 | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 042 | Čas plného výkonu magnetu 1 | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 043 | Čas plného výkonu magnetu 2 | 200 ms | 0-1020 ms | 4 |
| 044 | Hodnota sníž. výk. magnetu patek | 50% | 30-70% | 10 |
| 045 | Hodnota sníž. výk. magnetu pravé.patky | 50% | 30-70% ( u HS 22 80%) | 10 |
| 046 | Hodnota sníž. výk. magnetu odstřihu | 50% | 30-70% | 10 |
| 047 | Hodnota sníž. výk. magnetu | 50% | 30-70% | 10 |
| 048 | Hodnota sníž. výk. magnetu odhozu | 50% | 30-70% | 10 |
| 049 | Hodnota sníž. výk. u levé patky | 50% | 30-70% ( u HS 22 80%) | 10 |
| 050 | Hodnota sníž. výk. magnetu 2 | 50% | 30-70% | 10 |
| 051 | Hodnota sníž. výk. magnetu 3 | 50% | 30-70% | 10 |
| 052 | Způsob načtení dat šitého vzoru | 1/disable 2/ enable | pokud je stejné číslo vzoru na obou jednot. 1/nejprve načte z diskety 2/ nejprve načte z paměti stroje | 0/1 |
| 053 | Změna měřítka | 1/disable 2/stitch len 3/stitch num | 1/ nelze použít 2/změna velikosti stehu 3/ změna počtu stehů | 0-2 |
| 054 | Počet vzorů řetězového šití | 0 | 0-16 0: standardní proces, 1 a více: řet.šití | 1 |

| 055 | Změna vzoru při řetězovém šití | 1/ auto 2/manual 3/external | 1/ ručně pomocí ENTER 2/ automaticky 3/ vnějším impulsem | 0-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 056 | Počet pomalých stehů před koncem operace | 2 stehy | možnost 2 - 16 | 1 |
| 057 | Otáčky zpomalení před koncem operace | 400 spm | 200 –500 spm | 100 |
| 058 | Zpoždění odhozu | 72 ms | 52-1020 ms | 4 |
| 059 | Použití kontroly nízkého tlaku | 1/disable 2/ enable | 1/kontrola se neprovádí 2/ kontrola je v provozu | 0/1 |
| 060 | Druh patek | 0 single 1/single 2/two part | 0/patka vcelku 1/ patka vcelku 2/ patky dělené | 0-2 |
| 061 | poloha přítlačné patky při pause | 1/close 2/ open 3/FF number | 1/ patky v pracovní poloze 2/ patky nahoře 3/dělené patky dle tab 060 | 0-2 |

#### 14) PŘIŘAZENÍ KÓDŮ PRO PROGRAMOVÁNÍ

| č. kódu | popis |
| --- | --- |
| 000 | odstřih nití |
| 001 | vložení druhého výchozího bodu |
| 002 | dočasné přerušení |
| 003 | jedna otáčka stroje bez šití |
| 004 | skok na místo v šicí ploše ( bez šití) lze použít přímé tlačítko JUMP |
| 005 | bod šití |
| 006 | rovné šití |
| 007 | šití přímky mezi body |
| 008 | proložení bodů křivkou |
| 009 | proložení bodů částí kružnice |
| 010 | šití kružnice jednoduchým stehem ( zadat 3 body ) |
| 011 | změna rychlosti skoku na jiné místo |
| 012 | změna rychlosti šití |
| 013 | změna rychlosti šití |
| 014 | načtení dat z diskety |
| 015 | zápis dat na disketu |
| 016 | formátování diskety |
| 017 | indikace informací o zvolených datech |
| 018 | nastavení os |
| 019 | rovné šití klikatým stehem |
| 020 | proložení bodů křivkou klikatým stehem |
| 021 | proložení bodů částí kružnice klikatým stehem |
| 022 | šití kružnice jednoduchým stehem ( zadat 3 body ) klikatým stehem |
| 023 | šití přímky mezi body dvojitým stehem |
| 024 | proložení bodů křivkou dvojitým stehem |
| 025 | proložení bodů částí kružnice dvojitým stehem |
| 026 | šití kružnice ( zadat 3 body ) dvojitým stehem |
| 027 | šití přímky mezi body dvojnásobným stehem |
| 028 | proložení bodů křivkou dvojnásobným stehem |
| 029 | proložení bodů částí kružnice dvojnásobným stehem |
| 030 | šití kružnice ( zadat 3 body ) dvojnásobným stehem |
| 031 | šití přímky mezi body dvojnásobným zpětným stehem |

| 032 | proložení bodů křivkou dvojnásobným zpětným stehem |
| --- | --- |
| 033 | proložení bodů částí kružnice dvojnásobným zpětným stehem |
| 034 | šití kružnice ( zadat 3 body ) dvojnásobným zpětným stehem |
| 035 | šití přímky mezi body zpětným stehem |
| 036 | proložení bodů křivkou zpětným stehem |
| 037 | proložení bodů částí kružnice zpětným stehem |
| 038 | šití kružnice ( zadat 3 body ) zpětným stehem |
| 039 | vymazání dat vzoru |
| 040 | vložení automatického zapošití |
| 041 | vložení kondenzovaného stehu |
| 042 | vložení přesahu |
| 043 | vložení souměrnosti v ose X |
| 044 | vložení souměrnosti v ose Y |
| 045 | vložení středu souměrnosti |
| 046 | přenesení bodu do jiné polohy |
| 047 | kopírování vzoru |
| 048 | vymazáni dat |
| 049 | nastavení zpětného pohybu ( nutno použít speciální vybavení) |
| 050 | změna rychlosti šití |

# Text boxes

NO : 000                 NOR SEW

XS : 100 %

YS : 100 %               SP : 1500

##### BC : 000                   PC : 0000